| 青眼西海岸视光中心定制台面与柜台工程项目清单 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 材料品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲液压，导轨带缓冲功能，钢化玻璃门。镜面304不锈钢包边，透明玻璃门锁闭 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H3000*D400 | 平方 | 72 |
| 2 | 低柜柜台（带底柜） | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，加宽导轨带缓冲功能。钢化玻璃无痕粘接，配置型材LED硬灯条高亮白光。带底柜，超白钢化玻璃，柜台内有射灯或LED环形光带 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H900*D600 | 米 | 9.6 |
| 3 | 低柜柜台 （不带底柜） | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，加宽导轨带缓冲功能。钢化玻璃无痕粘接，配置型材LED硬灯条高亮白光。不带底柜，超白钢化玻璃，柜台内有射灯或LED环形光带 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H900*D600 | 米 | 12.3 |
| 4 | 导诊台 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，加宽导轨带缓冲功能。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W4000*H900*D600 | 米 | 3.5 |
| 5 | 加工室柜台 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H800*D600 | 米 | 9.6 |
| 6 | 加工室吊柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H800*D600 | 米 | 4.1 |
| 7 | 诊室橱柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H800*D400 | 米 | 7 |
| 8 | 诊室高柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H2000*D400 | 平方 | 4.6 |
| 9 | 干眼治疗室旁电脑桌 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W800*H800*D500 | 个 | 1 |
| 10 | 塑形检查室电脑桌 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W800*H800*D500 | 个 | 2 |
| 11 | 处置室处置台 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H800*D600 | 米 | 2.3 |
| 12 | 处置室处置高柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H2000*D600 | 米 | 1 |
| 13 | 视光诊室橱柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H800*D400 | 米 | 5 |
| 14 | 视光诊室高柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | H2000*D400 | 米 | 0.8 |
| 15 | 亚克力水晶字 | 3+5亚克力激光雕刻水晶字（根据现场实际需求产生的数量另行计价，暂估价20000元） |  |  | 项 | 1 |
| 16 | VR视觉体验台 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，加宽导轨带缓冲功能。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W1200*H900*D1000 | 个 | 2 |
| 17 | 仓库货架 | 角钢实厚2.5 表面高温粉末静电喷涂 | 中美仓储设备 | H2000*D300 | 米 | 13.5 |
| 18 | 消毒室消毒柜 | 紫外线+臭氧 戊二醛恒温熏蒸 | 容声（RONGSHENG）消毒柜 立式臭氧消毒柜170L双门大容量280-RQ230(A) | W600*H1000*D450 | 个 | 1 |
| 19 | LED滚动屏幕 | 全彩LED，320*160mm模组 | 蓝普P2.5 | W2880*H480 | 套 | 1 |
| 20 | LED屏幕 | 触膜一体机 对角线尺寸 65寸 面板品牌 京东方、华星 显示类型 2D 分辨率 1920*1080 FHD @60hz | 森克 SK-55A | 65寸 | 台 | 1 |
| 21 | 高端区靠背椅 |  |  |  | 把 | 14 |
| 22 | 高端区圆吊灯 |  |  |  | 个 | 4 |
| 23 | 高端区桌子 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 | W1200*H800*D800 | 个 | 1 |
| 24 | 高端区咖啡台橱柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W1500*H800*D600 | 个 | 1 |
| 25 | 高端区圆弧隔断 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆，正面LED弧形灯带 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W500*H3000*D100 | 个 | 4 |
| 26 | 诊室1办公桌 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 | W1200*H800*D600 | 个 | 1 |
| 27 | 诊室2办公桌 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 | W1600*H800*D800 | 个 | 1 |
| 28 | 干眼治疗室操作台 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲，白色石英石台面。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W1000*H800*D600 | 个 | 1 |
| 29 | 干眼治疗室物品柜 | E0级复合板材（实木多层板及高密度水洗板），净味烤漆.五金，合页为阻尼缓冲。 | 板材：鼎森E0环保板材 烤漆：华润木器漆-净味聚氨酯漆 五金：汇泰龙品牌五金 | W850*H2000*D400 | 个 | 1 |
| 备注：1、最低标准参照以上材料品牌，但不限于该材料品牌。 具体柜台数量以及相关尺寸以实际现场勘测情况为准。 亚克力水晶字根据现场实际需求产生的数量另行计价，暂估价20000元。 |